MA2 Zh2			M				Név:………………………………

1) Egy DC motor üresjárási fordulatszáma n0=5000 ford/perc, indító nyomatéka 4 Nm, ha a kapocsfeszültség 10V. A motor mechanikus időállandója 0,2s. A motorra 10V feszültséget kapcsolunk, miközben F(t)=100·t·1(t) [N] időben lineárisan növekvő erővel egy fékpofát szorítunk a d=200mm átmérőjű, elhanyagolható tömegű tárcsához.  A tárcsa és a fékpofa közötti súrlódási tényező =0,2.

a) Határozza meg a motor tengelyének (t) szögsebességét az idő függvényében! (4p)

b) Közelítőleg mennyi idő múlva áll meg a motor? (1p)

0=n0/9,55=523,5 rad/s.

A=0/U=52,35 rad/sV

B=0/M0=130,875 rad/sNm

ahol  azaz .

Parciális (rész) törtekre bontva:

D=-261,75; C=575,85; E= -115,17

Visszatranszformálva időtartományba:

Az exponenciális tag rövid időn belül zérus lesz, így a motor megállási ideje (=0)

közelítőleg:

2) Egy rendszer átviteli függvénye

A rendszer bemenete xb(t), kimenete x(t).

a) Írja fel a rendszeregyenletet! (1p)

b) Rajzolja meg léptékhelyesen a rendszer BODE diagramjait! (2p)

A görbe +20dB/dek meredekséggel indul úgy, hogy átmegy az [=1 ; A=-6dB] ponton.

Az első töréspont t1=10 rad/s, itt a görbe -40dB/dek értékkel törik (másodrendű tag a nevezőben!). A második töréspont t2=100 rad/s, itt a görbe +20dB/dek értékkel törik.

MA2 Zh2						Név:……………………………………

1) Határozza meg az ábrán látható áramkör átviteli függvényét, ha a bemenet ub, a kimenet u. (2p)

Az LC tag párhuzamos eredőjének complex impedanciája

2) Egy periodikus jel egyenlete , ha 0<t<T. A jel frekvenciája 10 Hz.

.

Határozza meg a jel Fourier-sorának a0 együtthatóját! (2p)

A jel periódusideje

3) Egy gumirugó c=20.000N/m merevségű ideális rugóval és k=50Ns/m sebességarányos csillapítóval modellezhető.

a) Írja fel a gumirugó Y(s) átviteli függvényét, ha a bemenet erő, a kimenet elmozdulás (1p)

b) Hogyan változik a gumirugó szabad végének elmozdulása, ha rá Fg(t)=100sin20t gerjesztést adunk (2p)

A Free-body diagram felrajzolása után a mozgásegyenlet (m=0!):

Az átviteli függvény: